## Slide 1
냉각 이상 대응의 전체 흐름
관측 → 품질 확인·저장 → 이상 사건 → 적용 근거 → 조치 제안 → 사람 승인 → 조치 → 새 관측
이번 영상의 목표: 각 단계가 무엇을 확인하며, 학생이 어떤 결과를 판단하는지 설명하기

## Slide 2
온도53°C만으로 알 수 없는 것
설명용 예시입니다.
확인할 정보
예시
빠지면 생기는 문제
대상
HYD-01의 TS1
다른 설비의 값을 판단할 수 있음
단위
°C
서로 다른 측정량을 혼동함
구간
특정 사이클의 경과30초
이전 값과 현재 값을 혼동함
출처
UCI 파일 또는 합성 시뮬레이터
데이터가 보여 줄 수 있는 범위를 잘못 해석함
숫자에 대상·단위·구간·출처를 붙여야 관측을 설명할 수 있습니다.

## Slide 3
데이터를 받아 판단 가능한 기록으로 만들기
역할
입력
남는 결과
데이터 수집·재생
센서 파일 또는 시뮬레이터
값과 시점·출처
품질 확인
관측과 품질 규칙
사용 여부를 판단할 품질 정보
저장·조회
관측 레코드와 실행 정보
같은 실행·구간을 다시 찾을 수 있는 기록
품질OK는 제공 센서 품질 규칙을 통과했다는 뜻입니다. 설비 전체의 정상 판정은 아닙니다.

## Slide 4
설비 관계와 적용 문서
관측의 설비 ID → 그 설비의 센서·허용 조치 → 적용되는 현행 SOP
SOP는 작업 절차를 담은 문서입니다. 온도가 비슷해도 다른 설비의 절차를 그대로 적용할 수는 없습니다.
확인
판단에 필요한 이유
어느 설비에 적용되는가
대상이 다르면 조치도 다를 수 있음
현재 유효한 버전인가
폐기된 절차의 사용을 막음
지금 사건에 해당하는가
센서 오류와 냉각 이상을 구분함

## Slide 5
제안·승인·실행·회복
결과
알 수 있는 것
다음 확인
조치 제안
도구와 근거로 어떤 조치를 제시했는가
적용 조건과 사람의 승인
승인 기록
누가 어떤 조치와 값을 허용했는가
실행 조건과 실제 실행 결과
명령 성공
명령이 수행됐는가
조치 이후 새 관측
회복 판단
새 관측이 회복 기준을 충족했는가
종결·추가 확인·이관
명령 성공만으로 회복을 선언하지 않습니다.

## Slide 6
파일 재생과 시뮬레이터
UCI 파일 재생
교육용 합성 시뮬레이터
수집된 센서값을 다시 읽음
프로그램의 상태로 새 값을 생성
원본 사이클·위치로 추적
실행 ID·상태·조치 시점으로 추적
조치해도 과거 파일값은 바뀌지 않음
구현된 조치가 이후 생성값에 영향을 줄 수 있음
읽기·집계·출처 추적을 확인
승인·조치·재측정의 연결을 확인
시뮬레이터 결과는 해당 교육용 모델의 결과입니다. 실제 공장의 효과로 일반화하지 않습니다.

## Slide 7
제공 스택과 학생의 역할
도구·시스템
맡는 일
Python
데이터를 읽고 처리하는 동작을 코드로 표현
PostgreSQL
관측과 실행·사건 등 기록 저장
Neo4j
설비와 문서 등의 관계 조회
에이전트와 업무 흐름
도구를 통한 제안과 승인·실행 연결
관제 화면
결과와 근거 확인
코딩 에이전트: 설치·구현·연결·검사 실행
학생: 목적과 요구를 정하고, 실제 결과를 읽어 수용 여부 판단

## Slide 8
구현을 맡길 때 필요한 요구
‘온도 그래프를 만들어 줘’에 추가할 조건
항목
요구 예시
목적
표시된 값을 원본에서 찾을 수 있게 한다
입력
지정한 UCI 사이클의 TS1 관측
동작
경과 초별 온도를 표시하고 원본 위치를 함께 남긴다
확인 기준
단위·사이클·경과 초가 원본과 일치해야 한다
SDD: 구현 전에 필요한 동작과 확인 기준을 명세로 정리하는 방식

## Slide 9
이해 확인
1. 부하 감소 뒤 과거 UCI 파일을 다시 읽었습니다. 온도가 내려간 구간이 보이면 이번 조치의 효과라고 할 수 있을까요?
2. 에이전트가 ‘승인받았다’고 답했습니다. 실제 실행 전에 어떤 기록을 확인해야 할까요?
3. 품질OK인 높은 온도가 보입니다. 센서 품질 확인 다음에는 무엇을 확인해야 할까요?
판단 이유를 생각한 뒤 해설과 비교합니다.

## Slide 10
결과를 수용할 근거
출력
수용 전에 확인할 것
온도 곡선만 있음
대상·단위·원본 위치·시간축
‘테스트 통과’라는 보고만 있음
어떤 입력과 조건을 검사했는지, 실제 출력
과거 파일에서 온도가 하락함
이번 조치 뒤 생성된 관측인지
‘승인 완료’라는 문장만 있음
해당 사건·조치·값에 대한 실제 승인 기록
결과가 요구에 맞으면 수용합니다. 부족하면 빠진 조건과 관찰 결과를 들어 수정을 요청합니다.

## Slide 11
다음 판단의 출발점
관측에는 대상·단위·시간·출처를 남깁니다.
제안에는 적용 근거를, 실행에는 승인을, 회복 판단에는 새 관측을 확인합니다.
학생은 제공 스택을 직접 사용하고 요구와 결과를 대조합니다.
다음 영상: 센서값과 단위